# Text boxes

345

862

552

300

1000

766

293

212

665

4132

Двигатель:	ПС-90А

Тип:	ТВДД

Год выпуска:	1991

Генеральный конструктор:	П.А.Соловьев

Самолет:	Ил-96-300

Количество двигателей:	4

Коэфф. двухконтурности m:	5

Взлетная тяга:	157 кН

Крейсерская тяга:	40 кН

Реверсивная тяга:	-39.1 кН

Удельный расход топлива на взлете:	0.0390 кг/(Н*ч)

Удельный расход топлива при крейсерском полете:	0.0599 кг/(Н*ч)

Повышение давления в компрессоре πк:	35

Температуры камеры сгорания и турбины Тк / Тэт:	1565 К / 845 К

Расход воздуха Gв:	534 кг/с

Масса двигателя Мдв:	2900 кг